Preliminary data sheet Hellfire SE Powerpack 33Volt

Hellfire Powerpack SE 33Volt are designed and sized to launch two Hellfire missiles before recharge.

Components:

20pcs	 ANR26650 Li-ion cells from A123systems connected in two strings each 10 cells.

1pcs 	Hellfire housing in fiber glass strengthened polycarbonate.

1pcs	3 pin connector MS 3102E-22-2S Amphenol. Pin A: + Pin B: -

1pcs 	Fuse 60 amp

Recharge: 	Charge CC until 36 volt, then CV until current below 0,2amp, float at 34,5V.

Recharge time from 15 to 20 minutes depending on charger.

Capacity:		4,6Ah 33 volt

Operating Temp:		-20°C to +50°C

Total weight of battery:	3,25Kg

Kommentarer til test:

Batteripakken er satt sammen med to parallelle strenger av LiION batteriene fra A123Systems. Ønskes høyere kapasitet kan batteripakken tre dobles.

Test simulering:

Vi så ved simulering at det kan skytes flere enn to missiler dersom man forkorter fase C, i denne fasen forbruker man 2,5Ah noe som er over 50% av den totale kapasiteten.

Testen ble utført i 20°C.

Sikkerhet:

Batteriene fra A123Systems er ved hjelp av nano teknologi sikre mot brann og eksplosjon. Det er ikke behov for sikkerhetskretser ved bruk av disse batteriene. Vi har imidlertid satt inn en 60amp smeltesikring som vern mot kortslutning.

Lading:

Vi sender med en modifisert lader fra CTEK  som yter ca. 10 Amp opp til 33Volt. Laderen er kun en prototyp og ikke testet med hensyn på vanlig levetid eller MIL spec. Tetthet er IP44.

Batteripakken vil bli ladet på ca. 30 minutter med denne laderen, men kan lades på 15 minutter med en større lader om dette er ønskelig.

# Text boxes

Simulated launch sequence for two Hellfire missiles

Gylling Teknikk AS, Box 103, N-1309 Rud

www.gylling.no Phone + 4767151400 Fax +4767151401